## Slide 1
CzechMate: elektronická šachovnice s rozpoznáním figurek
Alfred Krutina
Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni
Elektrotechnická olympiáda EO2026
1 / 14

## Slide 2
Hotová deska V2 ví, co na každém poli stojí.
CzechMate ve verzi V2 není jen podložka s diodami. Pod deskou měří Hallovy senzory magnetické pole figurek a firmware z toho určí typ i barvu. Na základě této informace kontroluje legálnost tahu a odpověď ukáže světlem na polích.
Cílem je fyzická partie, u které deska sama drží pravidla — bez přepisování tahů do telefonu.
[fotka: hotová deska V2 shora / šikmo]
2 / 14

## Slide 3
Samotná kontaktní matice na rozpoznání figurek nestačí.
Reed spínač nebo kontaktní matice umí jen stav obsazeno / prázdné. Z toho nepoznáte, zda na poli stojí pěšec, nebo věž, ani jestli je figurka bílá, nebo černá. Partii proto nelze volně sestavit do libovolné pozice — deska by nevěděla, co hráč položil.
Hallův senzor měří magnetické pole (sílu a polaritu). Když má každá figurka vlastní magnetickou stopu, deska získá typ i barvu, ne jen obsazenost.
3 / 14

## Slide 4
Každé pole má dva Hallovy senzory, aby šlo spolehlivě určit typ i barvu.
Dvojice senzorů dává diferenční měření vůči kalibrované nule. Z více vzorků se spočítá energie pole; prahová okna a hystereze (20 % u zamčeného typu) pocházejí z kalibrace na hotové desce. Debounce zabrání tomu, aby chvění při pokládání přepínalo typ.
Výsledek pro každé pole je stabilní typ a barva figurky — ne surový výpis z osciloskopu.
[schéma: jedno pole — 2× Hall, diff, klasifikace]
4 / 14

## Slide 5
Měření dělají čtyři STM32C031, pravidla a LED řídí ESP32-C6.
Osm krát osm polí je příliš mnoho kanálů na jeden mikrokontrolér s pohodlným ADC. Proto jsou čtyři STM32C031 — každý obsluhuje čtvrtinu šachovnice a přes I2C hlásí už rozpoznanou figurku (typ a barva), ne proud surových vzorků.
ESP32-C6 drží šachová pravidla, stav partie a LED odpověď. Rozdělení je jasné: snímání na STM32, inteligence hry na ESP.
5 / 14

## Slide 6
ESP32-C6 umí naprogramovat všechny čtyři STM32 ze stejné I2C sběrnice.
SDA, SCL a BOOT0 jsou sdílené; každý čip má vlastní NRST. Bootloader má adresu 0x63, proto smí být mimo reset vždy jen jeden STM32 — jinak by se na sběrnici srazily odpovědi. ESP drží ostatní v resetu, flashuje vybraný čip a pak přepne na další.
Stejná sběrnice slouží později i pro běh: měření a aktualizace firmwaru bez výměny kabelů.
[schéma: I2C — sdílené SDA/SCL/BOOT0, unikátní NRST]
6 / 14

## Slide 7
Jeden tah na desce vede od zvednutí figurky až po přijetí nebo odmítnutí.
Hráč zvedne figurku — deska si pamatuje typ a barvu. Zobrazí zeleně legální cíle. Po položení firmware ověří, že na cíli stojí očekávaná figurka a že tah odpovídá pravidlům. Legální tah se přijme a stav partie se aktualizuje; nelegální se odmítne a světlo vyzve k opravě.
Celý cyklus běží lokálně na ESP — bez nutnosti potvrzovat tah v aplikaci.
7 / 14

## Slide 8
Deska chybu neschová — nelegální tah, špatná figurka, šach i mat ukáže hned.
Když hráč položí figurku na pole, kam nesmí, deska tah nepřijme. Když na cíl dorazí jiný typ, než který se zvedl, systém to pozná z Hallů. Šach a mat se vyhodnocují ve stejném herním jádru jako legálnost tahu.
Chyba tedy není tichá — hráč ji vidí na polích a musí ji fyzicky napravit, než partie pokračuje.
8 / 14

## Slide 9
Světlo na polích je přímá odpověď desky na to, co hráč právě dělá.
Zelená typicky značí legální cíl, červená nebo výrazná chyba nelegální tah či špatnou figurku, další barvy vedou šach, mat a obnovu pozice. LED pásek bere samostatné externí 5 V, aby proud diod nezatěžoval logiku ESP a STM32.
Hráč nemusí číst displej — stačí se dívat na desku.
[fotka: LED na deskách při legálním tahu / chybě]
9 / 14

## Slide 10
Prohlížeč i telefon slouží jako pohled na partii, ne jako mozek desky.
Na ESP běží HTTP API a webové rozhraní — stav šachovnice a příkazy jdou přes síť. Flutter aplikace CzechMate ukazuje tutéž partii na telefonu: FEN, tahy, nastavení.
Pravidla a rozpoznání figurek zůstávají ve firmwaru. Aplikace je displej a ovládání, ne náhrada elektroniky na stole.
10 / 14

## Slide 11
Tři praktické problémy rozhodly, jak deska vypadá dnes.
Šum při snímání: prahová okna z laboratoře nestačila. Na hotové desce jsem doladil hysterezi a debounce — typ figurky se přestal přepínat při pokládání.
Proud LED: desítky diod potřebují vlastní 5 V větev. Externí napájení drží jas bez poklesu napětí na logice.
Flash čtyř STM32: společná bootloader adresa a omezená velikost firmwaru. Řešením je jeden čip mimo reset a úsporný kód na C031 — aktualizace běží z ESP po I2C.
11 / 14

## Slide 12
CzechMate slouží ke hře a k učení šachů u fyzické šachovnice.
Začátečník vidí legální tahy přímo na polích a nemusí si pamatovat všechna pravidla najednou. Pokročilejší hráč dostane poctivou partii s kontrolou tahů bez přepisování do aplikace.
Projekt je elektrotechnická a softwarová práce pro šachy a výuku — není to zdravotnická pomůcka ani nárok na asistivní zdravotní účel.
12 / 14

## Slide 13
Ve finále zapnu tuhle desku a ukážu celý tah naživo.
Na stole bude hotová V2: zvednu figurku, ukážu zelené legální cíle, položím tah a deska ho přijme. Pak zkusím nelegální pole — světlo odmítne a vyzve k opravě. Krátce ukážu rozpoznání typu (např. pěšec versus věž) a stav v prohlížeči nebo telefonu.
Cíl live části: rozhodčí uvidí snímání, pravidla i LED odpověď jako jeden celek.
13 / 14

## Slide 14
CzechMate V2 je hotová elektronická šachovnice s rozpoznáním figurek.
Hallovy senzory a čtyři STM32 dodají typ a barvu; ESP32-C6 drží pravidla a světelnou odpověď.
Deska umí přijmout legální tah a odmítnout chybu — bez přepisování partie do telefonu.
Děkuji za pozornost. Rád odpovím na otázky k hardwaru, firmwaru i živé ukázce.
14 / 14